Załącznik nr 1 do SIWZ  (Wykonawca dołączy do oferty)

EZP/34/20

WYKAZ  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

UWAGA DOTYCZY VATU

STAWKA PODATKU  VAT  NIE OBOWIĄZUJE Z TYTUŁU WEWNATRZWSPÓLNOTOWEGO NABYCIA TOWARÓW LUB WYKONAWCA NIE MA SIEDZIBY NA TERYTORIUM RP A OBOWIAZEK PODATKOWY CIĄŻY NA ZAMAWIAJĄCYM (METODA ODWROTNEGO OBCIAZENIA – REVERSE CHARGE)

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa brutto wypełnia wyk, który ma siedzibę na terytorium RP | Wartość pozycji brutto wypełnia wyk, który ma siedzibę na terytorium RP | Stawka VAT % dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów | Cena jednostkowa bez podatku VAT Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP | Wartość bez podatku VAT Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wielofunkcyjny stymulator serca kompatybilny z dostępnym w Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii Serca Zamawiającego systemem elektrofizjologicznym BARDA firmy BOSTON ( w posiadaniu Zamawiającego) | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxxxxx | xxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx |  |

Cena zadania netto (bez VAT) : …………………………………………………………..…….

Słownie : ……………………………………………………………………………….……….........

Cena zadania brutto (z VAT) : …….......………....................................................................

Słownie : ……………………………………………………………………………………..........…

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Wielofunkcyjny stymulator serca kompatybilny z dostępnym w Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii Serca Zamawiającego systemem elektrofizjologicznym BARDA firmy BOSTON ( w posiadaniu Zamawiającego)

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji …………………….

| L.p. | Opis parametru | Warunek konieczny | Wykonawca poda wymagane informacje celem oceny kryteriów. Pozycje zaznaczone „xxx..” wykonawca nie wypełnia, tylko potwierdzi pod tabelą spełnienie wymagań podanych w niniejszej tabeli. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ilość kanałów stymulacji: minimum 2. | minimum 2. | Kryterium parametry techniczne: =2 – 0 pkt. >2 – 20 pkt. Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje wartość minimum 2 |
| 2 | Ilość gniazd na kabel pacjenta: minimum 2. | TAK | Podać……… |
| 3 | Możliwość zaprogramowania przez użytkownika minimum 10-ciu protokołów stymulacji. | TAK | xxxxxxxxxxxx |
| 4 | Zakres wartości interwału podstawowego: Min. 100÷3000 ms. | TAK | xxxxxxxxxxxxx |
| 5 | Zakres wartości interwału spontanicznego: Min. 150÷4000 ms. | TAK | xxxxxxxxxxxxx |
| 6 | Automatyczna stymulacja z dekrementem / inkrementem. | TAK | xxxxxxxxxxxx |
|  | 1 | Możliwość zaprogramowania minimum 4-ech interwałów dodatkowych. | TAK | Opisać …………….. |
| 7 | Tryby stymulacji: FIXED, INHIBITED i SENSED | TAK | xxxxxxxxxxxx |
| 8 | Tryb HIGH RATE (lub tryb równoważny wg nomenklatury producenta), dostępny przy pomocy wydzielonego przycisku, z możliwością płynnej regulacji dydykowanym pokrętłem | TAK | xxxxxxxxxxxxx |
|  | 1 | Zakres wartości HIGH RATE: minimum 1200÷55 bpm / 50÷1090 ms. | TAK | Podać……… |
| 9 | Tryb pomiaru SNRT (czas powrotu rytmu zatokowego). | TAK | xxxxxxxxxxxxxx |
|  | 1 | Zakres wartości podstawowej SNRT: min. 100÷3000 ms. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxx |
|  | 2 | Zakres wartości skorygowanej SNRT: min. 130÷30000 ms. | TAK | xxxxxxxxxxxxx |
|  | 3 | Wyświetlanie wartości podstawowej SNRT i wartości skorygowanej SNRT. | TAK | xxxxxxxxxxxxxx |
| 10 | Zakres regulacji amplitudy: min. 0,1÷10 V. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxx |
|  | 1 | Możliwość regulacji amplitudy z krokiem 0,1 V. | TAK | Opisać …………….. |
| 11 | Zakres regulacji czasu trwania impulsu: minimum 0,1÷2,0 ms. | TAK | xxxxxxxxxxxxx |
|  | 1 | Możliwość regulacji czasu trwania impulsu z krokiem 0,1 ms. | TAK | xxxxxxxxxxxx |
| 12 | Zakres regulacji czułości: min. 1÷20 mV. | TAK | xxxxxxxxxxxxx |
|  | 1 | Możliwość regulacji czułości z krokiem 0,1 mV. | TAK | xxxxxxxxxxxxxx |
| 13 | Aparat wyposażony w ekran dotykowy o przekątnej min. 7" i rozdzielczości min. 800 x 480 [pikseli]. | TAK | xxxxxxxxxxxxxx |
| 14 | Obsługa stymulatora poprzez ekran dotykowy, przyciski funkcyjne i pokrętło, bez konieczności używania klawiatury i myszy. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxx |
| 15 | Regulacja parametrów stymulacji przy pomocy ekranu dotykowego i dedykowanego pokrętła na panelu sterującym. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxx |
| 16 | Włączenie stymulacji, zatrzymanie stymulacji oraz pauza realizowane przy pomocy przycisków na panelu sterującym. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxx |
| 17 | Możliwość obsługi panelu sterującego z nałożoną na niego sterylną folią ochronną. | TAK | xxxxxxxxxxxx |
| 18 | Aparat wyposażony w porty: 1) porty Ethernet: minimum 2; 2) port HDMI do podłączenia zewnętrznego monitora. | TAK | xxxxxxxxxxxxx |
| 19 | Aparat wyposażony w kabel łączący stymulator z systemem elektrofizjologicznym, używanym w Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii Serca Zamawiającego | TAK | xxxxxxxxxxxxxxx |
| 20 | Wymiary zewnętrzne szerokość x głębokość x wysokość (Preferowane najmniejsze). | [mm x mm x mm]. | Podać……… |
| 21 | Komunikacja użytkownika z aparatem w języku polskim lub angielskim. | TAK | xxxxxxxxxxxx |
| 22 | Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia dla poprawnej pracy aparatu: minimum 10÷40ºC. | TAK | Podać……… |
| Opis sprzętu - wymagana dokumentacja |
| 23 | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim (w wersji wydrukowanej i elektronicznej – wersja papierowa dla użytkownika – wersja elektroniczna dla Sekcji Aparatury Medycznej | TAK | Dostarczyć wraz z dostawą urządzenia |
| 24 | Dokument dopuszczający do użytkowania na terenie Polski (CE, deklaracja zgodności) | TAK | Dostarczy na wezwanie, zgodnie z SIWZ |
| 25 | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych i oświadczenie o autoryzacji Producenta dla wskazanych przedstawicieli serwisowych | TAK | Na wezwanie Zamawiającego, po podpisaniu umowy. |
| 26 | Karta gwarancyjna/i lub paszport techniczny wraz z dokumentem określającym częstotliwość i zakres przeglądów technicznych przedmiotu zamówienia zalecanych przez Producenta | TAK | Dostarczyć wraz z dostawą urządzenia |
| Opis sprzętu - wymagane gwarancje |
| 27 | Okres gwarancji min. 24 miesiące od daty podpisania „Protokołu odbioru”. | Min 24 miesiące | Kryterium okres gwarancji : = 24 miesiące = 0 pkt > 24 miesięcy = 20 pkt. Wykonawca poda:….……. W przypadku braku informacji o gwarancji Zamawiający przyjmuje min 24 miesiące |
| 28 | Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (niepowystawowy) - rok produkcji 2019. | TAK | xxxxxxxxxxxxx |
| 29 | W okresie gwarancji Wykonawca przeprowadzi bezpłatne przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z bezpłatną wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą gwarancyjną oraz aktualizacją oprogramowania; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | TAK | xxxxxxxxxxxxxxx |
| 30 | Wykonawca usunie usterkę w ciągu 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji na piśmie (faksem, mailem). W przypadku awarii wymagającej wymiany części Wykonawca jest zobowiązany usunąć usterkę w ciągu 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji na piśmie (faksem, mailem). | TAK | xxxxxxxxxxxxx |
| 31 | W przypadku awarii, których usuwanie będzie trwało dłużej niż 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii Wykonawca zobowiązany jest udostępnić nieodpłatnie Zamawiającemu urządzenie zastępcze na czas trwania naprawy. | TAK | xxxxxxxxxxxxx |
| 32 | W przypadku 3-krotnej (z przyczyn niezależnych od Użytkownika) naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub podzespołu, wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element, podzespół na nowy wolny od wad. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxx |
| 33 | Czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia. | TAK | xxxxxxxxxxxxx |
| 34 | Wykonawca udzieli min. 24 miesięcznej gwarancji na części instalowane w ostatnim roku gwarancji. | TAK | xxxxxxxxxxxxx |
| Opis sprzętu - serwis |
| 35 | Stały autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK | xxxxxxxxxxxxx |
| 36 | Autoryzacja Producenta, udzielona Wykonawcy w zakresie dystrybucji, instalacji i serwisu oferowanego przedmiotu zamówienia | TAK | xxxxxxxxxxxxxxx |
| 37 | Minimum dwa przeglądy serwisowe w okresie gwarancji (drugi przegląd w ostatnim miesiącu okresu gwarancji) w ramach ceny przedmiotu zamówienia | TAK | xxxxxxxxxxxxx |
| Opis sprzętu - wymagana realizacja zamówienia |
| 38 | Ostateczny termin dostarczenia, montażu i bezawaryjnego rozruchu przedmiotu zamówienia max. 12 tygodni od momentu podpisania umowy. | TAK | xxxxxxxxxxxxx |
| 39 | O terminie dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca zawiadomi Kupującego z trzydniowym wyprzedzeniem. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxx |
| 40 | Potwierdzeniem przez Kupującego: dostarczenia, odbioru, montażu, instalacji i bezawaryjnego rozruchu całości przedmiotu zamówienia, wraz z realizowaniem wymaganych szkoleń przez Wykonawcę będzie „Protokół dostawy urządzenia” podpisany przez strony. | TAK | xxxxxxxxxxxxx |
| 41 | Dostawa, instalacja, uruchomienie przedmiotu zamówienia w miejscu użytkowania wskazanym przez Kupującego w tym: dostarczenie sprzętu wraz z wniesieniem do miejsca przeznaczenia, instalacja i uruchomienie sprzętu, - po stronie Wykonawcy | TAK | xxxxxxxxxxxxxxx |
| 42 | „Protokół dostawy urządzenia ” i „ Protokół Instalacji i szkolenia ” będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę . | TAK | xxxxxxxxxxxxxx |

Wykonawca nie obciąży Zamawiającego dodatkowymi kosztami z racji realizacji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie dane/parametry z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych produktowych producenta.

Wykonawca wypełni tabelę zgodnie z wymogiem Zamawiającego.

Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę „Wykaz przedmiotu zamówienia” obejmujący urządzenie, zgodny z załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia załącznikiem nr 1 (tabela) należy załączyć do oferty.

Oferta niezgodna z treścią SIWZ zostanie odrzucona

……………………………………

Podpis i pieczątka Wykonawcy

#### Załącznik nr 2 (Wykonawca dołączy do oferty)

EZP/34/20

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego

w Poznaniu, ul. Długa ½

### FORMULARZ OFERTOWY

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie:  przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia: Zakup (dostawa) wielofunkcyjnego stymulatora serca dla Pracowni Elektrofizjologii Serca

Termin wykonania zamówienia: max 12 tygodni

1. Dane Wykonawcy:

(nazwa firmy)

(adres siedziby)

(województwo, powiat)

(nr faxu)  (adres e-mail)

Niezbędny do porozumiewania się drogą elektroniczną

Nr NIP (podać numer unijny): …......................................... ..................................................................

2. Cena jednostkowa brutto (należy podać, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ - tabela)

3. Termin płatności: 60 dni

4. Cena Zadania bez podatku VAT i z podatkiem VAT .

a) bez VAT: ..............................................................................................................................................

Słownie zł: ................................................................................................................................................

b) z VAT: ..................................................................................................................................................

Słownie: ...................................................................................................................................................

c) stawka podatku VAT (%): .....................................................................................................................

Stawka podatku VAT nie obowiązuje z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub Wykonawca nie ma siedziby

na terytorium RP, a obowiązek podatkowy ciąży na Zamawiającym (metoda odwrotnego obciążenia – revers chargé)

5 Termin dostawy (podać)  –  max  12 tygodni  (podać) …………………

W przypadku nie podania terminu Zamawiający przyjmie termin najdłuższy tj. 12 tygodni .

6. Wymagane dane do kryteriów oceny ofert:

Termin gwarancji  (min 24 miesiące)  …………………………………………….

Wykonawca, z uwagi na kryterium oceny ofert „termin gwarancji” zobowiązany jest wpisać proponowany  termin

Brak podania terminu oznacza zaproponowanie terminu minimalnego, tj 24 miesięcy.

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym z warunkami umowy i opisem przedmiotu) i nie wnosimy zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

8. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

9. Lista załączników:

- załączniki nr 1, 3, 5 i 8 (wzory załączone do SIWZ)

Itd……….

……………………….				            						……………………………………

Data                                                                      Podpisy i pieczątka Wykonawcy

*Miejsca wykropkowane wypełnia Wykonawca

#### Załącznik nr 3 (Wykonawca dołączy do oferty)

EZP/34/20

Zamawiający:

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,

ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  Zakup (dostawa) wielofunkcyjnego stymulatora serca dla Pracowni Elektrofizjologii Serca  prowadzonego przez Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  SIWZ  (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ  (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

…………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

#### Załącznik nr 4

EZP/34/20

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: Zakup (dostawa) wielofunkcyjnego stymulatora serca dla Pracowni Elektrofizjologii Serca

W celu oceny spełnienia tego warunku Wykonawca w wykazie poda min. dwie dostawy, których przedmiotem były urządzenia medyczne służące do diagnostyki obrazowej. Przez dostawę Zamawiający rozumie również dzierżawę lub leasing, zgodnie z art. 2 pkt 2) Pzp.

Wzór tabeli:

| L.p. | Podmiot (również adres) na rzecz, którego Wykonawca wykonał zamówienie | Przedmiot | Data wykonania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

..................................................

Podpis i pieczątka Wykonawcy

#### Załącznik nr 5 (Wykonawca dołączy do oferty)

EZP/34/20

Zamawiający:

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,

ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Wykonawca:

…………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

Wykonawca poda czy jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem (zaznaczyć „x” lub w inny sposób TAK albo NIE):

- TAK,

- NIE

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup (dostawa) wielofunkcyjnego stymulatora serca dla Pracowni Elektrofizjologii Serca  prowadzonego przez Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

#### Załącznik nr 6

EZP/34/20

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie internetowej, o której mowa w art. 86 ust. 5

….....................                                                    ………………………..

Pieczątka  Wykonawcy                                                                   data

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: Zakup (dostawa) wielofunkcyjnego stymulatora serca dla Pracowni Elektrofizjologii Serca

INFORMACJA

o przynależności do grupy kapitałowej

(zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 23  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)

oświadczam,  że Wykonawca:

- nie należy do grupy kapitałowej*

- należy do grupy kapitałowej*

……………………….

Podpis i pieczątka Wykonawcy

niepotrzebne skreślić*

#### Załącznik nr 7

EZP/34/20

W przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę firmy poza granicami Polski, Zamawiający wprowadzi do umowy następujące zapisy:

1. W przypadku dostaw wewnątrzwspólnotowych w celu wypełnienia deklaracji INTRASTAT (system statystyki   obrotów handlowych państw członkowskich Unii Europejskiej) przez Zamawiającego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę VAT wraz z następującymi danymi dotyczącymi każdej pozycji faktury osobno:

a) ośmiocyfrowy kod towaru zgodnie z kodem określonym w Scalonej Nomenklaturze (CN),stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady EWG nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z dnia 7 września 1987r., str. 1 i n.), zmienionego rozporządzeniem Komisji nr 2344/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. zmieniającym załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady EWG nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 346 z dnia 31.12.2003r., str. 38 i n.) albo – w przypadkach szczególnych – kod towarowy określony w części II ust. 2 i ust. 6 Instrukcji;

b) opis towaru (należy podać zwyczajową nazwę handlową danego towaru w sposób umożliwiający jego    identyfikację – opis musi umożliwić klasyfikację towaru według kodu Scalonej Nomenklatury (CN). Jeżeli zwyczajowa nazwa handlowa nie pozwala na jednoznaczne określenie, jakiego rodzaju jest dany towar i do której pozycji CN należy go przypisać, nazwę tę należy uzupełnić o informacje dotyczące rodzaju materiału, sposobu obróbki, celu wykorzystania lub innych kryteriów służących do kwalifikacji towaru według kodu CN;

c) masa netto (w pełnych kilogramach) - masa netto to masa towaru bez opakowania. W przypadku, gdy masa towaru wynosi mniej niż 0,50 kilograma, należy wpisać "0". Jeżeli masa wynosi 0,50 kilograma lub więcej, lecz mniej niż 1 kilogram, należy wpisać"1". Dla mas większych od 1 kilograma wartości po przecinku należy zaokrąglać według zasad matematycznych. Wypełnienie tego pola nie jest wymagane dla kodów towarowych, określonych w aneksie "H" do Instrukcji;

d) ilość w uzupełniającej jednostce miary – należy podać ilość towaru w liczbach całkowitych, wyrażoną w jednostce miary wskazanej dla danej pozycji towarowej w obowiązującej wersji Scalonej Nomenklatury (CN), jeżeli dla danego kodu towarowego przewiduje ona dodatkową jednostkę miary (w przeciwnym razie pola tego nie należy wypełniać). Wartości po przecinku należy zaokrąglać zgodnie z zasadami matematycznymi, np. w przypadku, gdy ilość towaru podanego w litrach wynosi mniej niż 0,5 litra, należy wpisać "0". Jeżeli ilość towaru wynosi 0,5 litra lub więcej, należy wpisać "1".

2. W przypadku braku danych, o których mowa w pkt. 2 na fakturze i braku pisemnego uzupełnienia przez Wykonawcę tych danych Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę grzywny według taryfikatora urzędu Celnego za niezłożenie deklaracji INTRASTAT – PRZYWÓZ w terminie.

3. W przypadku, gdy spoza obszaru Unii Europejskiej dostawa towaru nie ma charakteru dostawy wewnątrzwspólnotowej i nie objęta jest koniecznością sporządzania przez Zamawiającego deklaracji INTRASTAT pkt.1 załącznika nr 7 nie jest obowiązujący.

4. W przypadkach określonych nowelizacją ustawy o VAT z dnia 11.03.2004, gdy nie dochodzi do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ze względu na brak dostawy spoza granic RP a dostawcą jest podmiot (Wykonawca) nie posiadający siedziby na terytorium RP pkt. 1 załącznika nr 7 nie jest obowiązujący.

Załącznik nr 8

EZP/34/20

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 61-848 Poznań, ul. Długa ½ tel. 061 854 91 21

- inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jest Pani Violetta Matecka tel. 061 854 93 17; email violetta.matacka@skpp.edu.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W związku z powyższym Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z zał. Nr 9.

Załącznik nr 9 (Wykonawca dołączy do oferty)

EZP/34/20

Zamawiający:

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,

ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Wykonawca:

…………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

…………………………….

Podpis Wykonawcy

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)